## Slide 1: Introduction

## Slide 2: DHO 演算法技術原理：省略MR的智能換手決策機制
Deep Reinforcement Learning-based Handover Protocol
for LEO Satellite Networks
🤖 核心技術特色：
• 省略測量報告(MR)的智能決策機制
• IMPALA深度強化學習演算法應用
• V-trace機制解決off-policy學習挑戰
• 100倍延遲降低與6.86倍性能提升
基於論文: Handover Protocol Learning for LEO Satellite Networks
技術文檔基於完整演算法實現分析

## Slide 3: 核心技術突破：從反應式到預測式決策

## Slide 4: 傳統HO vs DHO的根本差異
🔄 傳統換手流程的限制：
• UE週期性測量 RSRP/RSRQ (100-200ms)
• 測量報告(MR)生成與傳輸 (3.2-12ms延遲)
• 服務gNB分析並決策
• 總延遲：112-212ms
⚡ DHO革命性改進：
• 狀態觀察 Time/Access/History (<1ms)
• 智能代理模式識別與預測決策
• 直接執行換手，無需測量報告
• 延遲消除：>100倍性能提升

## Slide 5: 省略MR的科學基礎
🛰️ LEO軌道的確定性特性：
• 軌道動力學方程：q[m] = q[0] + τ∑v[m'τ]
• 週期性運動模式完全可預測
• 衛星位置 → 覆蓋品質 → 用戶體驗
🧠 智能代理的預測能力：
• 時間模式學習：軌道第X分鐘的最佳策略
• 網路狀態模式：負載與換手成功率關聯
• 經驗累積：歷史決策效果的模式識別
• 預測決策：基於學習模式的即時判斷

## Slide 6: MDP建模與狀態設計

## Slide 7: 狀態空間的精巧設計
📊 狀態定義：s[n] = {n, a^HO[n], a[n-1]}
⏰ 時間索引 n：
• 隱式軌道編碼：時間 → 衛星位置 → 信號條件
• 週期性模式捕獲：LEO軌道週期T內的位置
• 幾何關係推斷：距離 → 信號強度
👥 存取狀態 a^HO[n]：
• 網路負載推斷：已存取UE數量
• 碰撞風險評估：高存取率 → 高碰撞概率
• 動態調整依據：基於當前負載調整策略
📈 歷史動作 a[n-1]：
• 因果關係學習：動作 → 結果的時序關聯
• 策略連續性：避免劇烈策略變化

## Slide 8: 動作空間與獎勵函數
🎯 動作空間設計：
• One-hot編碼：a_j[n] = {a_0, a_1, ..., a_K-1}
• 互斥選擇：每個UE只能選擇一個目標
• 智能退避：a_0 = 1 表示「暫不HO」
• 多UE協調：避免資源衝突
🏆 獎勵函數平衡：
• r[n] = -D[n] - νC[n]
• 存取延遲懲罰：D[n] = 1/|J| ∑(1-a_j^HO[n])
• 碰撞率懲罰：C[n] = ∑C_k^R[n] + C^P[n]
• 權衡係數ν：URLLC(ν大) vs mMTC(ν小)

## Slide 9: IMPALA演算法核心機制

## Slide 10: Actor-Learner分散式架構
🎭 多Actor並行收集：
• Actor 1, 2, ..., N 同時與環境交互
• 經驗池(Experience Buffer)統一收集
• 採樣效率：多線程平行處理
🧠 中央Learner學習：
• 策略學習：神經網路參數更新
• V-trace計算：重要性權重修正
• 策略分發：同步最新策略到所有Actor
⚖️ Off-policy學習優勢：
• 經驗重用：提高樣本利用效率
• 策略滯後處理：V-trace機制解決
• 穩定收斂：截斷防止權重過大

## Slide 11: V-trace機制技術細節
🔢 重要性權重計算：
• ρ[n] = min(ρ̄, π(a[n]|s[n])/μ(a[n]|s[n]))
• c[n] = min(c̄, π(a[n]|s[n])/μ(a[n]|s[n]))
• 策略糾偏：補償行為策略與目標策略差異
🎯 V-trace目標計算：
• v[s] = V(s) + ∑γⁱ∏cⱼδᵢ
• TD誤差：δ = ρ(r + γV(s') - V(s))
• 雙重修正：價值估計 + 策略更新
📈 收斂保證：
• 策略單調改進：V^π_{k+1}(s) ≥ V^π_k(s)
• 截斷機制確保學習穩定性

## Slide 12: 性能優勢與技術影響

## Slide 13: 量化性能改善
⚡ 延遲消除成果：
• 傳統方法：112-212ms (測量+傳輸+處理)
• DHO方法：<1ms (神經網路推理)
• 改善倍數：100倍以上延遲降低
• 存取延遲改善：6.86倍性能提升
🔋 功耗節省效果：
• 消除週期性測量：節省UE處理器功耗
• 消除MR傳輸：節省射頻發射功耗
• 預估節能：30-50%的HO相關功耗節省
🎯 準確性提升：
• 傳統方法：基於過時測量數據
• DHO方法：基於實時環境狀態預測
• 碰撞率降低：3.2倍改善

## Slide 14: 技術影響與未來發展
🔄 系統設計範式轉換：
• 從Reactive到Proactive決策
• 從規則驅動到學習驅動
• 從局部優化到全域協調
🏗️ 架構創新意義：
• MDP建模創新：首次完整LEO HO建模
• 狀態抽象技術：捕捉軌道規律的最小表示
• 多智能體協調：大規模UE聯合優化
🚀 應用前景：
• IoT大規模連接場景適用
• 應急通訊快速部署
• 6G網路智能決策基礎
• 跨層優化整合機會

## Slide 15: 總結：DHO演算法的技術本質與價值
🎯 核心技術突破：
• 認知模式革命：預測問題並提前解決
• 信息利用效率：累積經驗重複利用學習模式
• 系統協調能力：多用戶聯合優化
🛠️ 實現技術路徑：
• 步驟1：狀態建模 - LEO軌道規律 + 網路狀態
• 步驟2：模式學習 - 神經網路 + 歷史數據
• 步驟3：分散式優化 - IMPALA + V-trace
• 步驟4：即時決策 - 策略網路 + 當前狀態
💡 演算法本質價值：
DHO不僅是新的HO演算法，更是系統設計哲學的
根本轉換，為未來智能通訊系統提供重要啟發。