## Slide 1: Introduction

## Slide 2: 🛰️ TLE衛星軌道計算實作教學
階段1：課程介紹與環境設置
🎯 從零開始掌握Stage1TLEProcessor開發
🛰️ 涵蓋8094顆Starlink衛星軌道計算
📚 完整的實作指南和程式範例
📅 2025年09月11日

## Slide 3: 🎯 課程目標與學習成果
🎓 完成本課程後，您將能夠：
✅ 完全理解TLE數據的每一個參數含義
✅ 獨立設置完整的SGP4計算環境
✅ 編寫專業級的衛星軌道計算程式
✅ 開發完整的Stage1TLEProcessor處理器
✅ 處理8000+顆衛星的批量軌道計算
✅ 驗證計算結果的物理合理性
✅ 解決實際專案中的常見技術問題
🚀 職業發展價值：
• 具備衛星系統工程師的核心技能
• 能夠參與商業衛星專案開發
• 掌握航太工程的實際應用技術
• 具備學術研究和論文發表基礎

## Slide 4: 📚 完整學習路徑規劃
🗺️ 8階段系統性學習路徑：
1️⃣ 課程介紹與環境設置 (本階段)
• Docker + Python 開發環境
• 衛星星座基礎數據
2️⃣ TLE數據格式深度解析
• 三行TLE格式完全掌握
3️⃣ SGP4軌道計算算法
• 時間基準關鍵原則
4️⃣ 座標系統轉換實作
• ECI/ECEF/地理座標
5️⃣ Stage1TLEProcessor架構設計
6️⃣ 完整程式實作 Step by Step
7️⃣ 數據驗證和品質控制
8️⃣ 除錯和故障排除

## Slide 5: 🛰️ LEO衛星通訊系統基礎
🌍 LEO (Low Earth Orbit) 低軌道衛星特性：
📏 軌道高度：500-2000 km
⚡ 軌道速度：約7.8 km/s
⏰ 軌道週期：90-120分鐘
📡 通訊延遲：5-25 ms (vs GEO 250ms)
🎯 為什麼選擇LEO？
✅ 低延遲：即時通訊體驗
✅ 高吞吐量：更好的信號品質
✅ 全球覆蓋：包含極地區域
✅ 成本效益：發射成本相對較低
⚠️ 技術挑戰：
• 快速移動→需要精確軌道預測
• 頻繁換手→需要智慧路由算法
• 大規模星座→需要高效管理系統

## Slide 6: 🛰️ Starlink星座：8094顆運行衛星
📊 Starlink最新數據 (2025年9月)：
🟢 運行衛星數：8094 顆
📈 總發射數：9662 顆
🎯 成功率：83.8%
🛰️ 軌道配置：
• Shell 1：540 km，53°傾角
• Shell 2：570 km，53°傾角
• Shell 3：560 km，70°傾角
• Shell 4：540 km，97.6°傾角
🔧 技術規格：
• 衛星重量：260-300 kg (V1.5/V2)
• 通訊頻段：Ku/Ka波段
• 功率：~5kW 太陽能板
• 服務：寬頻網路、直連手機
💡 創新特色：激光星間鏈路、自主避碰

## Slide 7: 🛰️ OneWeb星座：634顆運行衛星
📊 OneWeb最新數據 (2025年9月)：
🟢 運行衛星數：634 顆
📈 計畫總數：648 顆
📍 軌道高度：1200 km
📐 軌道傾角：87.4° (近極地軌道)
🎯 市場定位：
• 企業和政府客戶
• 偏遠地區連接
• 海事和航空通訊
• 5G回程網路
🔍 與Starlink差異比較：
• 更高軌道 (1200km vs 550km)
• 更少衛星需求 (648 vs 8000+)
• 極地覆蓋更優 (87.4° vs 53°)
• B2B市場導向 vs B2C
🔧 技術規格：147kg衛星，Ku/Ka波段

## Slide 8: ❓ 為什麼需要精確的TLE軌道計算？
🎯 實際應用需求：
📡 衛星通訊優化：
• 預測最佳衛星選擇時機
• 計算信號強度和仰角
• 規劃換手策略
🔄 網路路由決策：
• 動態選擇最優衛星
• 預測連接中斷時間
• 負載平衡優化
⚠️ 精確度的重要性：
• 誤差1度 = 100km位置偏差
• 時間基準錯誤 → 完全無法預測
• 實際案例：8000顆→0顆可見
💼 商業價值：
• 提升用戶體驗
• 降低運營成本
• 增強系統可靠性

## Slide 9: 🐳 Docker開發環境完整設置
📋 系統需求：
• Ubuntu 20.04+ 或 macOS 10.15+
• 8GB+ RAM，4核心+ CPU
• 20GB+ 可用磁碟空間
🛠️ 安裝步驟：
1. 安裝Docker Engine
2. 配置用戶權限
3. 下載衛星處理基礎映像
4. 設置數據卷映射
✅ 驗證指令：
```bash
docker --version
docker run hello-world
docker pull python:3.9-slim
```
🎯 為什麼使用Docker？
• 環境一致性
• 依賴隔離
• 快速部署
• 跨平台支援

## Slide 10: 🐍 Python環境配置
🎯 Python版本需求：
• Python 3.8+ (建議 3.9+)
• pip 最新版本
• venv 虛擬環境支援
📦 虛擬環境設置：
```bash
# 創建虛擬環境
python -m venv tle_env
# 啟動虛擬環境
source tle_env/bin/activate # Linux/Mac
tle_env\Scripts\activate # Windows
# 升級pip
pip install --upgrade pip
```
✅ 版本驗證：
```bash
python --version # 應該 >= 3.8
pip --version # 確認pip可用
```

## Slide 11: 📦 核心依賴套件安裝
🌟 必要套件清單：
```bash
# 核心計算套件
pip install skyfield>=1.46
pip install numpy>=1.21.0
pip install astropy>=5.0
# 時間處理
pip install pytz>=2021.1
# 數據處理
pip install pandas>=1.3.0
pip install scipy>=1.7.0
# 開發工具
pip install jupyter>=1.0.0
pip install matplotlib>=3.4.0
```
⚡ 一次性安裝：
```bash
pip install skyfield numpy astropy pytz \
pandas scipy jupyter matplotlib
```

## Slide 12: ✅ 環境驗證程式實作
💻 環境驗證Python程式：
```python
#!/usr/bin/env python3
import sys
import importlib
def verify_tle_environment():
print("🔍 驗證TLE計算環境...")
# 檢查Python版本
if sys.version_info >= (3, 8):
print(f"✅ Python: {sys.version_info}")
else:
print(f"❌ Python版本不足")
return False
# 檢查必要套件
packages = ['skyfield', 'numpy', 'astropy']
for pkg in packages:
try:
importlib.import_module(pkg)
print(f"✅ {pkg}: 已安裝")
except ImportError:
print(f"❌ 缺少: {pkg}")
return False
print("🎉 環境驗證完成！")
return True
if __name__ == "__main__":
verify_tle_environment()
```

## Slide 13: 🔧 推薦開發工具配置
💻 推薦IDE選擇：
🥇 Visual Studio Code (推薦)
• Python 擴展套件
• Jupyter 支援
• Git 整合
• Docker 擴展
🥈 PyCharm Professional
• 強大的除錯功能
• 智慧程式碼完成
• 內建測試工具
🥉 Jupyter Lab
• 適合數據分析
• 互動式開發
• 視覺化支援
🛠️ 必要VSCode擴展：
• Python (Microsoft)
• Pylance
• Jupyter
• Docker
• GitLens

## Slide 14: 📋 開發前準備檢查清單
✅ 環境準備檢查清單：
🐳 Docker環境：
□ Docker Engine 已安裝
□ docker --version 顯示正常
□ docker run hello-world 成功
🐍 Python環境：
□ Python 3.8+ 已安裝
□ 虛擬環境已創建並啟動
□ pip 已升級到最新版本
📦 依賴套件：
□ skyfield 已安裝
□ numpy、astropy 已安裝
□ 環境驗證程式執行成功
🔧 開發工具：
□ IDE (VSCode/PyCharm) 已配置
□ Git 已安裝並配置
□ 專案目錄已準備
🎯 全部勾選完成後，即可開始TLE實作學習！

## Slide 15: 🎓 階段1總結：環境設置完成！
✅ 階段1學習成果確認：
📊 掌握的核心知識：
• LEO衛星系統基礎概念
• Starlink 8094顆衛星數據
• OneWeb 634顆衛星數據
• TLE計算的重要性和應用
🛠️ 完成的技術準備：
• Docker + Python 開發環境
• skyfield等核心套件安裝
• 環境驗證程式測試通過
• IDE開發工具配置
🚀 下一步行動計畫：
• 進入階段2：TLE數據格式深度解析
• 學習三行TLE數據的每個參數
• 實作完整的TLE解析器
💡 重要提醒：確保環境設置都正常運作再繼續！