## Slide 1: Introduction

## Slide 2: 階段3：SGP4軌道計算算法
TLE衛星軌道計算的核心算法\n時間基準關鍵原則\n完整算法實現指南

## Slide 3: 學習目標與重點
完成本階段後您將能夠：
✓ 深度理解SGP4/SDP4算法原理和實現
✓ 掌握時間基準系統的關鍵重要性
✓ 實現完整的軌道預測計算引擎
✓ 處理各種軌道擾動和修正因子
✓ 避免導致「8000顆衛星→0顆可見」的致命錯誤
職業發展價值：
• 具備航太工程核心技術能力
• 掌握衛星軌道動力學實際應用
• 理解時間基準系統的工程重要性
• 具備軌道預測算法開發經驗

## Slide 4: SGP4算法核心概念
SGP4 (Simplified General Perturbations 4) 算法特點：
🎯 專門設計用於TLE數據
• 針對近地軌道衛星優化
• 考慮地球非球形、大氣阻力等主要擾動
• 計算效率高，適合實時應用
🔄 與SDP4的關係
• SGP4：近地軌道 (< 225分鐘週期)
• SDP4：深空軌道 (≥ 225分鐘週期)
• 現代實現通常整合為單一算法
⚠️ 關鍵限制
• 僅適用於地球衛星
• 精度隨時間衰減
• 依賴TLE數據品質

## Slide 5: 🚨 時間基準關鍵原則 (極其重要!)
⛔ 絕對禁止使用：當前系統時間 datetime.now()
✅ 強制使用：TLE Epoch時間作為計算基準
實際案例教訓：
❌ 錯誤：8000+顆衛星計算結果 → 0顆可見
🔍 原因：使用當前時間(2025-09-11)，但TLE數據是(2025-09-02)
📊 結果：9天時間差導致軌道預測完全偏離
正確實現：
```python
# ✅ 正確方式
tle_epoch = tle_data.get_epoch_datetime()
time_diff = (calc_time - tle_epoch).total_seconds() / 60.0
# ❌ 錯誤方式 - 絕不使用！
current_time = datetime.now() # 導致軌道計算錯誤
```

## Slide 6: SGP4計算流程詳解
SGP4算法執行步驟：
1️⃣ 輸入數據處理
• 提取TLE軌道要素
• 轉換單位和格式
• 計算時間差 Δt (分鐘)
2️⃣ 平均運動修正
• 大氣阻力修正
• 長期擾動修正
3️⃣ 開普勒要素更新
• 根據時間差更新軌道要素
• 計算真近點角
4️⃣ 座標變換
• 軌道座標 → 地心慣性座標(ECI)
• 輸出位置和速度向量

## Slide 7: 軌道要素處理與轉換
TLE軌道要素的物理意義：
🔄 軌道形狀參數：
• 半長軸 a：軌道大小 (從mean motion推算)
• 離心率 e：軌道橢圓度 (0=圓軌道，<1=橢圓)
📐 軌道方向參數：
• 傾角 i：軌道面與赤道夾角
• 升交點赤經 Ω：軌道面方向
• 近地點幅角 ω：橢圓長軸方向
🎯 衛星位置參數：
• 平近點角 M：衛星在軌道上的位置
• 平均運動 n：每日繞行圈數
⏱️ 時間參考：
• Epoch：TLE數據的基準時間

## Slide 8: 時間系統與座標框架
SGP4使用的時間和座標系統：
⌚ 時間基準：
• TLE Epoch：兩行根數的參考時間
• UTC：協調世界時
• Julian Date：天文學標準時間
🌍 座標系統：
• TEME：True Equator Mean Equinox
• ECI：地心慣性座標系
• ECEF：地球固定座標系
🔄 關鍵轉換：
```python
# 時間轉換
julian_date = (datetime - epoch).total_seconds() / 86400
tsince = julian_date * 24 * 60 # 轉換為分鐘
# 座標轉換：TEME → ECI
position_eci = transform_teme_to_eci(position_teme, time)
```

## Slide 9: 數值積分與擾動處理
SGP4的擾動處理機制：
📊 主要擾動力：
• J2項：地球扁率效應 (最重要)
• J3, J4項：高階重力場項
• 大氣阻力：BSTAR拖曳係數
🧮 積分方法：
• 解析積分：快速但精度有限
• 週期性修正：處理短週期擾動
• 長期演化：處理軌道要素變化
⚖️ 精度權衡：
• 計算速度 vs 精度要求
• 適用時間範圍：通常1-2週
• 與數值積分器的比較
🔧 實作要點：
• 正確處理奇點和邊界條件
• 數值穩定性檢查
• 異常情況處理

## Slide 10: 擾動力建模與修正
SGP4考慮的主要擾動力：
🌍 重力場擾動：
• J2效應：地球扁率導致的軌道面進動
• 影響：升交點赤經和近地點幅角變化
• 計算：基於地球重力場係數
🌬️ 大氣阻力：
• BSTAR係數：彈道阻力參數
• 影響：軌道衰減，半長軸減小
• 建模：指數大氣模型
☀️ 其他擾動 (SGP4簡化處理)：
• 太陽輻射壓 (太陽帆效應)
• 月球重力影響
• 太陽重力影響
⚡ 修正策略：
• 週期性項：短期振盪修正
• 長期項：軌道要素演化
• 共振效應：特殊軌道處理

## Slide 11: Python實作關鍵技術點
SGP4算法實作的技術重點：
🏗️ 架構設計：
• 模組化：TLE解析 + SGP4計算 + 座標轉換
• 快取機制：避免重複計算常數項
• 錯誤處理：數值異常和邊界情況
⚡ 性能優化：
• 向量化運算：使用NumPy數組
• 預計算：常數項和中間結果
• 批量處理：多顆衛星並行計算
🔍 數值精度：
• 雙精度浮點：避免精度損失
• 三角函數：使用高精度數學函數
• 角度處理：正確處理角度歸一化
🛠️ 實作工具：
• 推薦：skyfield庫 (專業實作)
• 自建：教學和客製化需求
• 驗證：與權威實作比較結果

## Slide 12: 完整Python實作範例
SGP4計算的核心實作架構：
```python
class SGP4Calculator:
def calculate_position(self, tle_data, calc_time):
# ⚠️ 關鍵：使用TLE epoch時間
tle_epoch = tle_data.get_epoch_datetime()
tsince = (calc_time - tle_epoch).total_seconds() / 60.0
# 初始化軌道要素
satrec = self._init_satellite(tle_data)
# 執行SGP4計算
error_code, r, v = sgp4(satrec, tsince)
if error_code != 0:
raise SGP4Error(f"計算失敗: {error_code}")
return {
'position_km': r, # ECI座標
'velocity_kmps': v,
'calculation_time': calc_time,
'tle_epoch': tle_epoch
}
```

## Slide 13: ⚠️ 常見錯誤與避免方法
SGP4實作中的典型錯誤：
🔥 致命錯誤：時間基準錯誤
❌ 使用當前時間：8000顆衛星 → 0顆可見
✅ 使用epoch時間：正確的軌道預測
📊 數據解析錯誤：
❌ TLE格式解析錯誤
❌ 檢查碼驗證跳過
❌ 單位轉換錯誤
🧮 計算精度錯誤：
❌ 使用單精度浮點
❌ 角度單位混淆 (度/弧度)
❌ 三角函數域錯誤
⚡ 性能問題：
❌ 重複解析TLE數據
❌ 缺少計算結果快取
❌ 未使用向量化運算
🔧 避免策略：與skyfield庫結果比較驗證

## Slide 14: 性能優化與批量處理
處理8000+顆衛星的優化策略：
🚀 計算優化：
• 預計算：常數項和重複使用的值
• 向量化：NumPy數組批量運算
• 並行化：多線程/多進程處理
💾 記憶體管理：
• 流式處理：避免載入所有數據
• 對象重用：減少記憶體分配
• 定期清理：快取和中間結果
📈 批量策略：
• 分批處理：100-1000顆衛星為一批
• 負載均衡：動態調整批次大小
• 錯誤隔離：跳過問題數據繼續處理
⚡ 基準測試結果：
• 單線程：~100 衛星/秒
• 4線程優化：~300 衛星/秒
• 目標：8000顆衛星 < 30秒完成

## Slide 15: 結果驗證與品質控制
SGP4計算結果的驗證方法：
🎯 精度驗證：
• 與skyfield庫比較：位置誤差 < 1km
• 與官方測試向量比較
• 軌道週期檢查：物理合理性
⚖️ 品質指標：
• 軌道高度：200-2000km (LEO範圍)
• 軌道速度：6.5-8.5 km/s
• 計算連續性：位置變化平滑
🔍 異常檢測：
• 數值發散：無限大或NaN值
• 軌道衰減：不合理的高度變化
• 時間異常：epoch時間解析錯誤
📊 統計監控：
• 成功率：>95% 計算成功
• 精度分布：誤差統計分析
• 性能指標：計算時間監控

## Slide 16: 階段3學習成果總結
🎓 掌握的核心技術：
✓ SGP4/SDP4算法的完整理論基礎
✓ 時間基準系統的關鍵重要性
✓ 軌道擾動力建模與數值處理
✓ Python實作的最佳實踐方法
💪 具備的實際能力：
✓ 實現高精度的衛星軌道預測
✓ 處理大規模衛星星座數據
✓ 避免時間基準等致命錯誤
✓ 優化計算性能和記憶體使用
🚀 下一步行動計畫：
→ 進入階段4：座標系統轉換實作
→ 學習ECI/ECEF/地理座標轉換
→ 實現觀測者相對位置計算
→ 完成可見性判斷算法
⚡ 重要提醒：時間基準絕不出錯！