## Slide 1: Introduction

## Slide 2: 階段4：座標系統和轉換實作
衛星軌道座標系統全解析\nECI/ECEF/地理座標轉換\n觀測者相對位置計算

## Slide 3: 學習目標與重點
完成本階段後您將能夠：
✓ 深度理解衛星軌道中的座標系統
✓ 掌握ECI、ECEF、地理座標的轉換算法
✓ 實現觀測者相對位置計算
✓ 計算衛星的仰角、方位角、距離
✓ 實現完整的可見性判斷系統
職業發展價值：
• 具備航太工程座標變換能力
• 掌握地球幾何學和天文計算
• 理解衛星追蹤系統核心技術
• 具備地面站設備開發經驗

## Slide 4: 座標系統概論
為什麼需要多種座標系統？
🌍 不同參考框架的需求：
• 衛星軌道計算 → 慣性座標系 (ECI)
• 地面位置表示 → 地理座標系 (Lat/Lon)
• 地面設備追蹤 → 觀測者座標系 (AZ/EL)
📊 三大核心座標系統：
1. **ECI (Earth-Centered Inertial)**
- 地心慣性座標系，固定於恆星
- SGP4計算的標準輸出格式
2. **ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed)**
- 地心地固座標系，隨地球自轉
- 地面位置的直角座標表示
3. **地理座標系 (Geographic)**
- 緯度、經度、高度表示法
- 最直觀的位置描述方式

## Slide 5: ECI座標系統詳解
ECI (Earth-Centered Inertial) 座標系統
🎯 基本特性：
• 原點：地球質心
• Z軸：指向地球北極
• X軸：指向春分點方向（不隨地球自轉）
• Y軸：與X、Z軸構成右手座標系
⭐ 關鍵優勢：
• 慣性座標系：不受地球自轉影響
• SGP4算法的自然輸出格式
• 軌道力學計算的標準座標系
📐 座標表示：
• 位置：[X, Y, Z] (公里)
• 速度：[Vx, Vy, Vz] (公里/秒)
• 範例：[6800.0, 0.0, 0.0] km
🔄 用途：
• 軌道預測和傳播
• 衛星間相對位置計算
• 軌道機動規劃

## Slide 6: ECEF座標系統詳解
ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed) 座標系統
🌍 基本特性：
• 原點：地球質心
• Z軸：指向地球北極
• X軸：指向0°經線（格林威治子午線）
• 隨地球自轉：相對地面固定
🎯 關鍵特點：
• 地面位置的直角座標表示
• GPS系統的標準座標框架
• 便於地面設備定位計算
📍 座標範例：
• 台北101：[X: -2956000, Y: 4953000, Z: 2770000] m
• 單位通常使用公尺
• 精確度可達毫米級
🔄 主要用途：
• 地面站位置表示
• GPS/GNSS定位計算
• 大地測量和地圖投影
• 地面觀測設備指向計算

## Slide 7: 地理座標系統詳解
地理座標系統 (Geodetic Coordinates)
🗺️ 座標組成：
• **緯度 (Latitude)**：-90° ~ +90°
- 北緯為正，南緯為負
• **經度 (Longitude)**：-180° ~ +180°
- 東經為正，西經為負
• **高度 (Altitude)**：相對於橢球面的高度
🌐 地球參考橢球：
• WGS84橢球：GPS系統標準
• 半長軸：6,378,137 m
• 扁率：1/298.257223563
📍 實際範例：
• 台北：25.0330°N, 121.5654°E, 10m
• 座標精度：~1m (6位小數)
• 高度基準：海平面參考
🎯 應用場景：
• 人機介面顯示
• 地圖標記和導航
• 氣象數據關聯
• 地面觀測站位置

## Slide 8: 座標轉換流程設計
完整的座標轉換鏈：
🔄 標準轉換流程：
```
SGP4輸出(ECI) → ECEF → 地理座標 → 觀測者座標
↓ ↓ ↓ ↓
[X,Y,Z] [X,Y,Z] [Lat,Lon] [Az,El,Range]
(慣性) (地固) (地理) (觀測)
```
⏰ 時間依賴性：
• ECI → ECEF：需要**格林威治恆星時(GMST)**
• 地球自轉角度：每24小時360°
• 精確計算：考慮歲差、章動修正
🔧 轉換參數：
• 地球自轉速度：7.2921159e-5 rad/s
• 春分點進動：約50.3角秒/年
• 時間基準：UTC vs TDB差異
📊 精度考量：
• 時間精度：秒級 → 位置誤差米級
• 地球模型：球形 vs 橢球差異 ~20km
• 大氣折射：低仰角時影響顯著

## Slide 9: ECI → ECEF 轉換實作
ECI到ECEF的數學轉換：
🧮 核心公式：格林威治恆星時旋轉
```python
def eci_to_ecef(eci_pos, gmst_rad):
"""ECI座標轉換為ECEF座標"""
cos_gmst = np.cos(gmst_rad)
sin_gmst = np.sin(gmst_rad)
# 旋轉矩陣 (繞Z軸旋轉)
rotation_matrix = np.array([
[cos_gmst, sin_gmst, 0],
[-sin_gmst, cos_gmst, 0],
[0, 0, 1]
])
ecef_pos = rotation_matrix @ eci_pos
return ecef_pos
```
⏰ GMST計算（關鍵步驟）：
```python
def calculate_gmst(utc_datetime):
"""計算格林威治恆星時"""
jd = julian_date(utc_datetime)
t = (jd - 2451545.0) / 36525.0 # 世紀數
gmst = 280.46061837 + 360.98564736629 * (jd - 2451545.0)
return np.radians(gmst % 360.0)
```

## Slide 10: ECEF → 地理座標 轉換實作
ECEF到地理座標的數學轉換：
🌍 WGS84橢球參數：
```python
WGS84_A = 6378137.0 # 半長軸 (m)
WGS84_E2 = 0.006694379990141 # 第一偏心率平方
```
📐 轉換算法（迭代求解）：
```python
def ecef_to_geographic(x, y, z):
"""ECEF轉地理座標（WGS84）"""
# 經度計算（直接）
longitude = np.arctan2(y, x)
# 緯度和高度計算（迭代）
p = np.sqrt(x**2 + y**2)
lat = np.arctan2(z, p)
for _ in range(5): # 迭代收斂
n = WGS84_A / np.sqrt(1 - WGS84_E2 * np.sin(lat)**2)
altitude = p / np.cos(lat) - n
lat = np.arctan2(z, p * (1 - WGS84_E2 * n/(n + altitude)))
return np.degrees(lat), np.degrees(longitude), altitude
```
⚡ 精度特性：
• 迭代3-5次通常收斂
• 精度：亞米級

## Slide 11: 觀測者相對座標計算
觀測者座標系統 (Topocentric Coordinates)
🏠 本地座標系定義：
• 原點：觀測者位置
• Z軸：指向天頂 (Zenith)
• X軸：指向北方
• Y軸：指向東方
📐 關鍵角度定義：
• **仰角 (Elevation)**：0°~90°，地平線以上角度
• **方位角 (Azimuth)**：0°~360°，北方為0°，順時針
• **距離 (Range)**：觀測者到衛星的直線距離
🔄 轉換步驟：
```python
def calculate_topocentric(sat_ecef, obs_ecef, obs_lat, obs_lon):
"""計算觀測者相對座標"""
# 1. 計算相對位置向量
relative_pos = sat_ecef - obs_ecef
# 2. 轉換到本地座標系
local_pos = ecef_to_local(relative_pos, obs_lat, obs_lon)
# 3. 計算球面座標
range_km = np.linalg.norm(local_pos)
elevation = np.arcsin(local_pos[2] / range_km)
azimuth = np.arctan2(local_pos[1], local_pos[0])
return np.degrees(elevation), np.degrees(azimuth), range_km
```

## Slide 12: 衛星可見性判斷算法
衛星可見性判斷的關鍵條件：
🌅 基本可見性條件：
• **仰角 > 0°** - 地平線以上
• **仰角 > 10°** - 實用最低門檻（避免大氣影響）
• **距離合理** - 通常 < 3000km（LEO衛星）
🏔️ 環境修正因子：
```python
def calculate_visibility_threshold(environment_type):
"""計算環境修正的仰角門檻"""
base_elevation = 10.0 # 基礎門檻
correction_factors = {
'open_area': 1.0, # 開闊地區
'urban': 1.1, # 城市環境
'mountain': 1.3, # 山區
'heavy_rain': 1.4 # 強降雨
}
corrected_threshold = base_elevation * correction_factors.get(
environment_type, 1.0)
return corrected_threshold
def is_satellite_visible(elevation, azimuth, range_km, environment='open_area'):
"""綜合可見性判斷"""
threshold = calculate_visibility_threshold(environment)
return elevation > threshold and range_km < 3000
```
⚠️ 特殊考量：
• 陰影區：衛星進入地球陰影
• 信號阻擋：建築物、地形遮擋

## Slide 13: 完整Python實作架構
座標轉換系統的完整實作：
```python
class CoordinateConverter:
def __init__(self):
self.earth_radius = 6371.0 # km
self.wgs84_a = 6378137.0 # m
def sgp4_to_observer_view(self, tle_data, obs_coords, calc_time):
"""從SGP4結果到觀測者視角的完整轉換"""
# 1. SGP4計算得到ECI座標
sgp4_result = self.sgp4_calculator.calculate_position(
tle_data, calc_time)
eci_pos = sgp4_result['position_eci_km']
# 2. ECI → ECEF
gmst = self.calculate_gmst(calc_time)
ecef_pos = self.eci_to_ecef(eci_pos, gmst)
# 3. ECEF → 地理座標
sat_lat, sat_lon, sat_alt = self.ecef_to_geographic(ecef_pos)
# 4. 計算觀測者相對座標
elevation, azimuth, distance = self.calculate_topocentric(
ecef_pos, obs_coords)
# 5. 可見性判斷
is_visible = self.is_satellite_visible(elevation, distance)
return {
'satellite_geographic': [sat_lat, sat_lon, sat_alt],
'observer_view': [elevation, azimuth, distance],
'is_visible': is_visible
}
```

## Slide 14: 時間系統和精度考量
座標轉換中的時間處理：
⏰ 關鍵時間系統：
• **UTC** - 協調世界時，民用標準
• **UT1** - 世界時，與地球自轉同步
• **GMST** - 格林威治恆星時，座標轉換關鍵
🔄 時間轉換精度：
```python
def high_precision_gmst(utc_datetime):
"""高精度GMST計算（考慮歲差章動）"""
jd = julian_date(utc_datetime)
t = (jd - 2451545.0) / 36525.0
# IAU 2000A 歲差章動模型
gmst = (280.46061837 +
360.98564736629 * (jd - 2451545.0) +
0.000387933 * t**2 -
t**3 / 38710000.0)
return np.radians(gmst % 360.0)
```
📊 精度影響分析：
• **1秒時間誤差** → **460米位置誤差**（赤道）
• **GMST精度** → 直接影響ECI-ECEF轉換
• **建議精度** → 毫秒級時間，厘米級位置
🎯 實用建議：
• 使用高精度時間函數庫（如Astropy）
• 定期更新地球自轉參數
• 考慮UTC與GPS時間差異

## Slide 15: 座標轉換驗證方法
座標轉換正確性驗證：
✅ 基本正確性檢查：
• **往返轉換測試** - 轉換後再逆向轉換
• **已知位置驗證** - 使用地標位置測試
• **邊界條件測試** - 極地、赤道、換日線
🎯 精度基準比較：
```python
def validate_coordinate_conversion():
"""座標轉換驗證測試"""
# 1. 使用已知地標測試
taipei_101_expected = [25.0330, 121.5654, 508]
taipei_101_ecef = [−2956394.5, 4953281.0, 2770478.5]
# 2. 執行轉換
lat, lon, alt = ecef_to_geographic(*taipei_101_ecef)
# 3. 精度驗證
position_error = calculate_distance_error(
[lat, lon], taipei_101_expected[:2])
assert position_error < 1.0 # 小於1米誤差
def compare_with_reference_library():
"""與權威函數庫比較"""
# 與Astropy、PyEphem等比較
our_result = coordinate_converter.transform(test_data)
astropy_result = astropy_transform(test_data)
difference = np.linalg.norm(our_result - astropy_result)
assert difference < 0.001 # 毫米級精度
```
📊 性能基準：
• 轉換速度：>1000 點/秒
• 記憶體效率：支援批量處理
• 數值穩定性：避免奇點和發散

## Slide 16: 階段4學習成果總結
🎓 掌握的核心技術：
✓ 三大座標系統(ECI/ECEF/地理)的深度理解
✓ 完整的座標轉換算法鏈實作
✓ 觀測者相對座標和可見性判斷
✓ 高精度時間系統處理方法
💪 具備的實際能力：
✓ 實現從軌道數據到觀測角度的完整轉換
✓ 處理地球橢球模型和地理投影
✓ 建立衛星追蹤和可見性預測系統
✓ 進行毫米級精度的位置轉換計算
🔧 實作成果檢查：
✓ CoordinateConverter完整類別實作
✓ 支援批量座標轉換處理
✓ 與權威函數庫(Astropy)精度比較
✓ 完整的驗證測試套件
🚀 下一步行動計畫：
→ 進入階段5：Stage1TLEProcessor架構設計
→ 整合SGP4計算和座標轉換
→ 設計批量處理8000+顆衛星架構
→ 建立完整的錯誤處理機制
⚡ 重要提醒：時間精度決定位置精度！