## Slide 1: Introduction

## Slide 2: 📋 TLE數據格式深度解析
階段2：完全掌握Two-Line Element格式
🎯 學習目標：
• 理解TLE每個參數的物理意義
• 掌握TLE數據的解析方法
• 實作完整的TLE解析器
• 驗證TLE數據的正確性
📅 2025年09月11日

## Slide 3: 📖 TLE標準格式歷史背景
🕰️ TLE發展歷程：
1950年代 初期軌道追蹤需求
• 蘇聯衛星1號發射後的軌道預測需求
• 美國建立NORAD (北美防空司令部)
1960年代 標準化格式建立
• NASA和NORAD共同制定TLE標準
• 確保軌道數據的國際通用性
1980年代 民用開放
• Space-Track.org平台建立
• 業餘無線電愛好者開始使用
2020年代 商業衛星時代
• Starlink 8370顆衛星
• OneWeb 648顆衛星
• 每日更新數萬筆TLE數據
💡 為什麼選擇TLE？
✅ 格式簡潔：僅需3行描述完整軌道
✅ 計算高效：SGP4算法專門優化
✅ 全球通用：所有衛星追蹤系統支援

## Slide 4: 📄 TLE三行數據結構分析
🔍 TLE標準三行格式：
🏷️ 第0行 (衛星名稱)
• 最多24個字符
• 衛星識別名稱
• 可包含任務編號
1️⃣ 第1行 (軌道參數第一部分)
• 69個字符固定長度
• NORAD ID、epoch時間、運動微分
• 拖拽係數、星曆類型
2️⃣ 第2行 (軌道參數第二部分)
• 69個字符固定長度
• 軌道傾角、升交點、偏心率
• 近地點幅角、平均運動
✅ 關鍵設計原理：
• 固定欄位寬度→解析效率高
• 校驗和機制→數據完整性
• ASCII編碼→跨平台相容性

## Slide 5: 🛰️ 實際Starlink衛星TLE範例
📋 STARLINK-1008 實際TLE數據：
```
STARLINK-1008
1 44714U 19074A 25245.83333333 .00001234 00000-0 12345-4 0 9992
2 44714 53.0123 123.4567 0001234 123.4567 236.5432 15.05123456123456
```
🔍 快速識別要素：
第0行：衛星名稱 'STARLINK-1008'
第1行開頭：'1' (行號標識)
第2行開頭：'2' (行號標識)
行末數字：校驗和 (2, 6)
📊 這顆衛星的基本資料：
• NORAD ID: 44714
• 發射日期: 2019年 (19074A)
• 軌道高度: ~550km
• 軌道傾角: 53.0123°
• 軌道週期: ~95分鐘

## Slide 6: 🏷️ NORAD ID：衛星唯一識別碼
📋 NORAD ID基本概念：
📍 位置：第1行第3-7位 (5位數字)
🔢 格式：整數，範圍1-99999
🎯 用途：全球衛星唯一識別
🔍 實際範例解析：
```
1 44714U 19074A...
^^^^^ ← NORAD ID = 44714
```
🛰️ 常見衛星NORAD ID：
• ISS國際太空站: 25544
• Starlink-1008: 44714
• OneWeb-0001: 44713
• 天宮太空站: 48274
💻 Python解析程式：
```python
def parse_norad_id(line1: str) -> int:
return int(line1[2:7])
norad_id = parse_norad_id(line1)
print(f"NORAD ID: {norad_id}")
```

## Slide 7: 🌍 國際標識符：發射任務編碼
📋 國際標識符格式詳解：
📍 位置：第1行第10-17位
📝 格式：YYLLLPPP (8個字符)
🔍 編碼含義：
YY = 年份 (19 = 2019年)
LLL = 發射序號 (074 = 第74次發射)
PPP = 載荷編號 (A = 主載荷)
🔍 實際範例解析：
```
1 44714U 19074A ...
^^^^^^^ ← 19074A
19 = 2019年
074 = 第74次發射
A = 主要載荷
```
📊 載荷編號說明：
A = 主載荷 (通常是最重要的衛星)
B, C, D... = 次載荷
AA, AB... = 超過26個載荷時使用
💻 解析程式：
```python
designator = line1[9:17].strip()
year = int(designator[:2])
launch_num = int(designator[2:5])
payload = designator[5:]
```

## Slide 8: ⏰ Epoch時間：TLE數據時間基準
📅 Epoch時間格式說明：
📍 位置：第1行第19-32位
📝 格式：YYDDD.DDDDDDDD
YY = 年份後兩位
DDD.DD = 年中第幾天(含小數)
🔍 實際範例計算：
```
25245.83333333
25 = 2025年
245.83333333 = 第245.83天
```
📊 轉換為具體日期時間：
• 2025年第245天 = 9月2日
• 0.83333333天 = 20小時
• 結果：2025年9月2日 20:00 UTC
⚠️ 極其重要的原則：
🚨 必須使用epoch時間計算軌道
❌ 絕對不能用當前時間！
💻 轉換程式：
```python
from datetime import datetime, timedelta
def parse_epoch(epoch_str):
year = int(epoch_str[:2])
year = 2000 + year if year < 57 else 1900 + year
day = float(epoch_str[2:])
return datetime(year, 1, 1) + timedelta(days=day-1)
```

## Slide 9: 📈 運動微分：軌道衰減參數
🔢 運動微分參數詳解：
📍 第一微分 (位置：33-43)
• 平均運動的一階導數
• 單位：轉/天²
• 反映軌道高度變化率
📍 第二微分 (位置：44-52)
• 平均運動的二階導數
• 科學記數法格式
• 通常接近零
📍 拖拽係數 (位置：53-61)
• B* 拖拽項係數
• 大氣阻力影響
• 科學記數法格式
🔍 科學記數法解析：
```
12345-4 表示 0.12345 × 10⁻⁴
+12345-3 表示 +0.12345 × 10⁻³
-12345-5 表示 -0.12345 × 10⁻⁵
```
💻 解析程式：
```python
def parse_scientific(field):
if not field.strip(): return 0.0
mantissa = field[:-2]
exponent = field[-2:]
return float(mantissa) * (10 ** int(exponent))
```

## Slide 10: 📐 軌道傾角：衛星軌道面方向
🎯 軌道傾角基本概念：
📍 位置：第2行第9-16位
📐 定義：軌道面與赤道面的夾角
🔢 範圍：0° - 180°
📏 單位：度 (°)
🌍 不同傾角的軌道特性：
0° - 赤道軌道
• 沿赤道運行，覆蓋赤道地區
53° - Starlink主要軌道
• 覆蓋人口密集地區
• 平衡覆蓋和發射成本
87.4° - OneWeb極地軌道
• 接近極地，全球覆蓋
• 包含極地區域
98° - 太陽同步軌道
• 觀測衛星常用
• 固定太陽角度
💻 解析程式：
```python
inclination = float(line2[8:16])
print(f"軌道傾角: {inclination}°")
```

## Slide 11: 🌐 升交點赤經：軌道面空間定向
🎯 升交點赤經 (RAAN) 解析：
📍 位置：第2行第18-25位
📐 定義：軌道面與赤道面交點的經度
🔢 範圍：0° - 360°
📏 單位：度 (°)
🌍 物理意義：
• 確定軌道面在太空中的方向
• 升交點：衛星從南半球進入北半球的點
• 隨地球自轉和軌道攝動而變化
🔄 RAAN變化特性：
LEO衛星 (如Starlink):
• 每天變化約1°
• 受地球扁率影響
極地軌道 (如OneWeb):
• 變化較小
• 更穩定的方向
📊 實際應用：
• 地面站可見性預測
• 衛星星座配置
• 覆蓋區域計算
💻 解析程式：
```python
raan = float(line2[17:25])
print(f"升交點赤經: {raan}°")
```

## Slide 12: ⭕ 偏心率：軌道橢圓程度
🎯 偏心率 (Eccentricity) 詳解：
📍 位置：第2行第27-33位
📐 定義：軌道橢圓的扁平程度
🔢 範圍：0-1 (無單位)
⚠️ 特殊格式：省略小數點前的0
🔍 格式解析：
```
TLE中: 0001234
實際值: 0.0001234
```
📊 不同偏心率的軌道：
e = 0：完美圓形軌道
• 高度完全一致
• 極少數衛星達到
e = 0.001：近圓軌道 (Starlink)
• 高度變化很小
• 通訊衛星理想狀態
e = 0.7：高度橢圓軌道
• 近地點和遠地點差異大
• 某些科學任務使用
💻 解析程式：
```python
ecc_str = line2[26:33]
eccentricity = float('0.' + ecc_str)
print(f"偏心率: {eccentricity}")
```

## Slide 13: 📍 近地點幅角：軌道最低點位置
🎯 近地點幅角詳解：
📍 位置：第2行第35-42位
📐 定義：近地點相對於升交點的角度
🔢 範圍：0° - 360°
📏 單位：度 (°)
🌍 物理意義：
• 確定軌道橢圓的方向
• 近地點：衛星距離地球最近的點
• 影響衛星速度變化
🔄 運動特性：
近地點時：
• 衛星速度最快
• 軌道高度最低
• 大氣阻力最大
遠地點時：
• 衛星速度最慢
• 軌道高度最高
• 大氣阻力最小
📊 實際應用：
• 電力系統設計 (日照時間)
• 通訊鏈路預測
• 軌道維持計劃
💻 解析程式：
```python
arg_perigee = float(line2[34:42])
print(f"近地點幅角: {arg_perigee}°")
```

## Slide 14: 🔄 平均運動：軌道週期核心參數
🎯 平均運動詳解：
📍 位置：第2行第53-63位
📐 定義：衛星每天繞地球的圈數
🔢 單位：轉/天 (revolutions per day)
📊 精度：通常到小數點後8位
🔄 與軌道高度的關係：
Starlink (~550km):
• 平均運動: ~15.05 轉/天
• 軌道週期: ~95分鐘
OneWeb (~1200km):
• 平均運動: ~13.15 轉/天
• 軌道週期: ~109分鐘
ISS (~420km):
• 平均運動: ~15.49 轉/天
• 軌道週期: ~93分鐘
📊 週期計算公式：
```
軌道週期 = 24小時 × 60分鐘 / 平均運動
= 1440分鐘 / 平均運動
```
💻 解析和計算程式：
```python
mean_motion = float(line2[52:63])
period_minutes = 1440.0 / mean_motion
print(f"平均運動: {mean_motion} 轉/天")
print(f"軌道週期: {period_minutes:.1f} 分鐘")
```

## Slide 15: 🔍 校驗和：數據完整性驗證
🎯 TLE校驗和機制：
📍 位置：每行最後一位數字
🧮 算法：模10校驗
🎯 目的：檢測數據傳輸錯誤
🔢 計算規則：
1. 遍歷除最後一位的所有字符
2. 數字字符：加入該數字
3. 負號 '-'：當作1
4. 其他字符：忽略
5. 總和對10取模
🔍 實際計算範例：
```
1 44714U 19074A 25245.83333333 .00001234 00000-0 12345-4 0 9992
^^^^^ 計算這些字符的和
1+4+4+7+1+4+1+9+0+7+4+2+5+2+4+5+8+3+3+3+3+3+3+3+0+0+0+0+1+2+3+4+0+0+0+0+0+1+2+3+4+5+1+4+0+9+9+9 = 162
162 % 10 = 2 ✅ 符合行末校驗和
```
💻 校驗和驗證程式：
```python
def verify_checksum(line: str) -> bool:
checksum = 0
for char in line[:-1]: # 排除最後一位
if char.isdigit():
checksum += int(char)
elif char == '-':
checksum += 1
calculated = checksum % 10
given = int(line[-1])
return calculated == given
```

## Slide 16: 💻 TLE解析器基礎架構設計
🏗️ TLE解析器類別設計：
```python
class TLEParser:
def __init__(self):
self.statistics = {
'total_parsed': 0,
'successful': 0,
'failed': 0,
'checksum_errors': 0
}
def parse_tle_file(self, file_path: str) -> List[Dict]:
"""解析完整TLE文件"""
pass
def parse_tle_lines(self, name: str,
line1: str, line2: str) -> Dict:
"""解析三行TLE數據"""
pass
def _validate_format(self, line1: str,
line2: str) -> bool:
"""驗證TLE格式"""
pass
def _parse_line1(self, line1: str) -> Dict:
"""解析第一行"""
pass
def _parse_line2(self, line2: str) -> Dict:
"""解析第二行"""
pass
```
🎯 設計原則：
✅ 模組化設計
✅ 錯誤處理
✅ 統計追蹤
✅ 可擴展性

## Slide 17: 🚀 完整TLE解析器實作
💻 核心解析方法實作：
```python
def parse_tle_lines(self, name: str, line1: str,
line2: str) -> Optional[Dict]:
# 驗證格式
if not self._validate_format(line1, line2):
return None
try:
# 解析第一行
line1_data = {
'satellite_number': int(line1[2:7]),
'international_designator': line1[9:17].strip(),
'epoch_year': int(line1[18:20]),
'epoch_day': float(line1[20:32]),
'first_derivative': float(line1[33:43]),
'second_derivative': self._parse_scientific(line1[44:52]),
'drag_coefficient': self._parse_scientific(line1[53:61])
}
# 解析第二行
line2_data = {
'inclination': float(line2[8:16]),
'raan': float(line2[17:25]),
'eccentricity': float('0.' + line2[26:33]),
'arg_perigee': float(line2[34:42]),
'mean_anomaly': float(line2[43:51]),
'mean_motion': float(line2[52:63]),
'revolution_number': int(line2[63:68])
}
# 合併數據並計算epoch時間
satellite_data = {'name': name, **line1_data, **line2_data}
satellite_data['epoch_datetime'] = self._calculate_epoch(
line1_data['epoch_year'], line1_data['epoch_day'])
return satellite_data
except Exception as e:
print(f"解析失敗 {name}: {e}")
return None
```

## Slide 18: 🧪 TLE解析器測試與驗證
🔍 解析器測試程式：
```python
# 測試用TLE數據
test_tle = '''
STARLINK-1008
1 44714U 19074A 25245.83333333 .00001234 00000-0 12345-4 0 9992
2 44714 53.0123 123.4567 0001234 123.4567 236.5432 15.05123456123456
'''
def test_tle_parser():
parser = TLEParser()
lines = test_tle.strip().split('\n')
result = parser.parse_tle_lines(lines[0], lines[1], lines[2])
# 驗證解析結果
assert result is not None, "解析失敗"
assert result['satellite_number'] == 44714
assert result['inclination'] == 53.0123
assert result['mean_motion'] == 15.05123456
# 計算軌道週期
period = 1440.0 / result['mean_motion']
assert 90 < period < 100, "軌道週期異常"
print("✅ TLE解析器測試通過！")
print(f"衛星名稱: {result['name']}")
print(f"軌道週期: {period:.1f} 分鐘")
print(f"軌道高度: ~{(period/90-1)*420+420:.0f} km")
if __name__ == "__main__":
test_tle_parser()
```
🎯 測試重點：
✅ 基本欄位解析正確性
✅ 數值範圍合理性
✅ 時間轉換準確性
✅ 錯誤處理機制

## Slide 19: 🎓 階段2總結：TLE格式完全掌握！
✅ 階段2學習成果確認：
📚 理論知識掌握：
• TLE三行格式的歷史和標準
• 第一行全部8個參數詳解
• 第二行全部7個參數詳解
• 校驗和計算和驗證機制
💻 實作技能獲得：
• 完整TLE解析器類別設計
• 所有欄位的精確解析方法
• 科學記數法格式處理
• 錯誤檢測和處理機制
🧪 驗證能力建立：
• TLE數據格式驗證
• 校驗和正確性檢查
• 參數合理性判斷
• 完整的測試程式
🚀 下一步行動計劃：
• 進入階段3：SGP4軌道計算算法
• 學習如何使用解析後的TLE數據
• 實作衛星位置和速度計算
• 掌握時間基準的關鍵原則
💡 重要提醒：確保TLE解析器完全正常運作！