## Slide 1: LEO 衛星網路多連線換手技術
基於多連線與條件式換手方法提升換手性能
Multi-Connectivity and Conditional Handover
論文：IEEE 2024 • 作者：Mohammed Al-Ansi 等
機構：University of Luxembourg SnT Centre

## Slide 2: 簡報大綱 (Outline)
1. 研究背景與問題 (Background & Problem)
2. MC-HO 演算法核心 (Core Algorithm)
3. 演算法詳細流程 (Algorithm Flow)
4. 數學模型分析 (Mathematical Model)
5. 實驗結果比較 (Experimental Results)
6. 實施與未來展望 (Implementation & Future)

## Slide 3: LEO 衛星網路核心挑戰
• 系統參數
- 軌道高度：600 km
- 移動速度：7.56 km/s
- 波束直徑：50 km
- 駐留時間：約 7 秒
• 傳統硬換手問題
- Break-before-make 機制
- 服務中斷：150ms
- 頻繁換手：247 次/秒
• 技術挑戰
- 高速移動導致都卜勒頻移
- 多衛星同頻干擾
- 重疊區域連線不穩定

## Slide 4: MC-HO 核心概念
• 雙重連線架構
- Master Node (MN)：服務衛星 SSAT
- Secondary Node (SN)：目標衛星 TSAT
• 觸發條件比較
SC-HO: d_TSAT ≤ d_SSAT - d_offset
MC-HO: d_TSAT ≤ R_b - d_offset AND
d_SSAT ≤ R_b - d_offset
• Make-before-break 流程
1. 預建目標連線
2. 確認穩定後釋放原連線
3. 無服務中斷時間

## Slide 5: MC-HO 系統架構
┌─────────────┐
│ Core Network│
└──────┬──────┘
│
┌──────▼──────┐
│ AMF │
└──────┬──────┘
│
┌───────┼───────┐
│ │ │
┌──▼──┐ │ ┌───▼─┐
│SSAT │◄─X2──►│TSAT │
│(MN) │ │(SN) │
└──┬──┘ └──┬──┘
│ │
│ ┌─────────┐ │
└►│ UE │◄┘
└─────────┘
關鍵介面：Uu (UE-衛星), X2 (衛星間), N1/N2 (核心網)

## Slide 6: 演算法流程 Phase 1-2
Phase 1: 初始化與監控
┌─────────────────────────────┐
│ UE 連接 SSAT → 設為 MN │
│ 監控 UE 位置 (GNSS) │
│ 計算與候選衛星距離 │
│ 持續評估 CHO 條件 │
└─────────────────────────────┘
Phase 2: 條件式換手觸發
┌─────────────────────────────┐
│ IF (d_TSAT ≤ R_b - d_offset)│
│ AND (d_SSAT ≤ R_b - d_offset)│
│ THEN CHO 條件滿足 │
│ 觸發 SN 新增程序 │
│ 發送測量報告至 SSAT │
└─────────────────────────────┘

## Slide 7: 演算法流程 Phase 3-4
Phase 3: 雙重連線建立
┌─────────────────────────────┐
│ SSAT 發送 SN Addition Request│
│ TSAT 接受並回應 │
│ UE 執行 Random Access │
│ 建立 UE-TSAT 連線 │
│ 啟動 Packet Duplication │
└─────────────────────────────┘
Phase 4: 路徑切換與釋放
┌─────────────────────────────┐
│ TSAT 傳送首個封包 │
│ 發送 Path Switch Request │
│ AMF 執行 Bearer Modification│
│ UPF 重新路由流量 │
│ 釋放 SSAT 連線 │
└─────────────────────────────┘

## Slide 8: 封包複製機制
• 觸發與設定
CHO 條件滿足 → 啟動封包複製
Master Cell Group + Split Bearer
• 雙重資料流路徑
Path 1: Core Network → SSAT → UE
Path 2: Core → SSAT → TSAT → UE
• 選擇合併 (Selection Combining)
- 即時監控兩路徑 SINR
- 選擇最高 SINR 路徑
- SINR = max(SINR_SSAT, SINR_TSAT)
• 分集增益：2-5 dB 典型值

## Slide 9: MC-HO 時序圖
UE SSAT TSAT AMF UPF
│ │ │ │ │
│◄測量►│ │ │ │
│報告 │ │ │ │
│ │◄SN──►│ │ │
│ │ Add │ │ │
│◄RRC──┤ │ │ │
│Reconf│ │ │ │
│◄RA───────►│ │ │
│ │ │ │ │
│◄══雙重資料流═►│ │ │
│ (Packet │ │ │
│ Duplication)│ │ │
│ │ │◄Path►│ │
│ │ │Switch│ │
│ │ │ │◄Mod─►│
│ │ │ │Bearer│
│◄UE Context──│ │ │
│ Release │ │ │
│◄═單一資料流═►│ │ │

## Slide 10: 核心演算法偽代碼 (Part 1)
Algorithm: MC-HO_Decision_Engine
Input: UE_pos, SSAT_pos, TSAT_pos
1 BEGIN
2 // 初始化
3 d_SSAT ← calc_distance(UE, SSAT)
4 d_TSAT ← calc_distance(UE, TSAT)
5 R_beam ← 25000 // meters
6 d_offset ← 1000 // meters
7
8 // CHO 條件檢查
9 IF (d_TSAT ≤ R_beam - d_offset) AND
10 (d_SSAT ≤ R_beam - d_offset) THEN
11
12 // SN 新增程序
13 send_SN_request(SSAT → TSAT)
14 establish_connection()
15 activate_packet_duplication()

## Slide 11: 核心演算法偽代碼 (Part 2)
16 // 選擇合併迴圈
17 WHILE (in_overlap_region) DO
18 SINR_SSAT ← measure_SINR(SSAT)
19 SINR_TSAT ← measure_SINR(TSAT)
20 threshold ← 3 // dB
21
22 IF (SINR_TSAT > SINR_SSAT
23 + threshold) THEN
24 select_path(TSAT)
25 ELSE
26 select_path(SSAT)
27 END IF
28 END WHILE
29
30 // 路徑切換
31 execute_path_switch(TSAT_as_MN)
32 release_connection(SSAT)
33 END IF
34 END

## Slide 12: 數學模型與公式
• 距離計算 (論文公式 4)
d = √(R_E² sin²(α) + h₀² + 2h₀·R_E) - R_E sin(α)
R_E = 6371 km, h₀ = 600 km
• 接收功率 (論文公式 1)
R_UE = EIRP - PL_total (dBm)
• 路徑損耗 (論文公式 2-3)
PL_total = Pr_LOS × PL_LOS + (1-Pr_LOS) × PL_NLOS
PL_LOS = 32.45 + 20log₁₀(f_c) + 20log₁₀(d) + SF
• 觸發條件
SC-HO: d_TSAT ≤ d_SSAT - d_offset
MC-HO: d_TSAT ≤ R_b - d_offset AND
d_SSAT ≤ R_b - d_offset

## Slide 13: 實驗結果：換手次數比較
• 換手性能 vs 波束重疊 (論文 Fig. 3)
┌─────┬─────┬─────┬─────┐
│重疊%│SC-HO│MC-HO│改善%│
├─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 0 │ 148 │ 148 │ 0 │
│ 10 │ 165 │ 162 │ 1.8 │
│ 20 │ 185 │ 145 │21.6 │
│ 30 │ 212 │ 129 │39.2 │
│ 40 │ 247 │ 130 │47.4 │
└─────┴─────┴─────┴─────┘
• 關鍵發現
- 40% 重疊時效果最佳
- 換手次數減少近一半
- 避免 ping-pong 效應
• 原理：MC-HO 在多覆蓋區域維持雙重連線

## Slide 14: 實驗結果：連結失效分析
• RLF 性能比較 (論文 Fig. 4)
┌─────┬─────┬─────┬─────┐
│重疊%│SC-HO│MC-HO│減少%│
├─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 0 │ 168 │ 168 │ 0 │
│ 10 │ 221 │ 211 │ 4.5 │
│ 20 │ 296 │ 265 │10.5 │
│ 30 │ 403 │ 338 │16.1 │
│ 40 │ 532 │ 410 │22.9 │
└─────┴─────┴─────┴─────┘
• RLF 減少機制
1. 傳輸分集：雙路徑冗餘
2. 路徑選擇：最佳 SINR
3. 邊緣保護：避免信號衰弱
4. 干擾緩解：選擇合併效果

## Slide 15: 系統容量分析
• 平均容量比較 (論文 Fig. 6, Mb/s/Hz)
┌─────┬─────┬─────┬─────┐
│重疊%│SC-HO│MC-HO│提升%│
├─────┼─────┼─────┼─────┤
│ 0 │ 2.1 │ 2.1 │ 0 │
│ 10 │ 2.0 │ 2.05│ 2.5 │
│ 20 │ 1.9 │ 2.0 │ 5.3 │
│ 30 │ 1.8 │ 1.95│ 8.3 │
│ 40 │ 1.7 │ 1.9 │11.8 │
└─────┴─────┴─────┴─────┘
• 容量提升原理
- 傳輸分集增益提升 SINR
- 選擇合併減少干擾
- 負載分散避免過載

## Slide 16: 複雜度與成本分析
• 計算複雜度比較
┌──────────┬─────┬─────┬─────┐
│ 項目 │SC-HO│MC-HO│倍數 │
├──────────┼─────┼─────┼─────┤
│ 距離計算 │O(1) │O(2) │ 2x │
│ 連線管理 │O(1) │O(2) │ 2x │
│ 信令處理 │基準 │+25% │1.25x│
│ 封包處理 │基準 │+50% │1.5x │
└──────────┴─────┴─────┴─────┘
• 資源消耗
UE: 記憶體 +30%, 功耗 +15%
衛星: 處理負載 +25%
地面網路: AMF/UPF +15-20%
• 效益成本比：ROI 1.5-2 年回收

## Slide 17: 實施挑戰與解決方案
• 主要技術挑戰
1. 時間同步：±1μs 精度要求
解決：GPS 統一時基 + ISL 輔助
2. 干擾管理：同頻干擾增加 3-5dB
解決：功率控制 + 波束成型
3. 負載平衡：雙連線負載不均
解決：智慧調度 + 動態分配
• 標準化進展
3GPP R17: NTN 基礎 (2022)
3GPP R18: MC-HO 研究 (2024)
3GPP R19: 預期標準化 (2025)

## Slide 18: 未來研究方向
• 演算法增強
- AI/ML 增強決策
- 機器學習預測用戶移動
- 多準則決策引擎
• 系統擴展
- 大規模星座 (1000+ 衛星)
- 分層決策架構
- 異質網路融合 LEO/MEO/GEO
• 6G 網路整合
- 網路切片專用換手策略
- 邊緣計算輔助決策
- 數位孿生網路最佳化

## Slide 19: 結論 (Conclusions)
• 主要研究貢獻
✓ 首次提出位置基準 MC-HO 演算法
✓ 結合條件式換手與多連線技術
✓ 4-Phase 架構清晰可實作
• 顯著性能提升
✓ 換手次數減少最高 47.4%
✓ RLF 減少最高 22.9%
✓ 系統容量提升最高 11.8%
• 實用價值
- LEO 營運商實施方案
- 推動 5G/6G NTN 標準化
- 改善衛星通訊服務品質

## Slide 20: Q&A 與討論
• 常見技術問題
Q1: UE 硬體需求為何？
A1: 雙重 RRC、多天線、增強基頻處理
Q2: 三顆以上衛星多連線？
A2: 1MN + 多 SN 架構，分層決策
Q3: 高負載下性能表現？
A3: 智慧調度維持性能
• 實施問題
Q4: 5G 核心網整合複雜度？
A4: 主要 AMF/UPF 軟體升級
Q5: 部署成本效益？
A5: 初期 +20-30%，1.5-2年回收
謝謝聆聽！歡迎提問討論