## Slide 1: DHO演算法技術原理詳細解析
省略MR的智能換手決策機制\n深度技術原理與公式解析

## Slide 2: 簡報大綱
1. DHO演算法核心概念
2. 傳統HO vs DHO的根本差異
3. MDP建模詳細解析
4. 狀態空間設計原理
5. 動作空間協調機制
6. 獎勵函數設計
7. IMPALA演算法實現
8. V-trace機制數學原理
9. 預測能力學習機制
10. 性能優勢量化分析

## Slide 3: DHO演算法核心概念
【革命性創新】
• 從「反應式測量」到「預測式決策」的范式轉換
• 省略測量報告(MR)階段，直接進行智能決策
【核心技術突破】
• 利用LEO軌道的確定性進行模式學習
• 基於歷史經驗預測最佳換手時機
• 多用戶聯合優化，避免資源衝突
【技術優勢】
• 延遲降低：消除MR傳輸的1.6~6ms延遲
• 功耗節省：無需週期性測量，節省30-50%功耗
• 準確性提升：基於實時狀態，存取延遲降低6.86倍

## Slide 4: 傳統HO vs DHO流程對比
【傳統HO流程】
Step 1: UE測量信號(RSRP, RSRQ) → 100-200ms
Step 2: 生成測量報告(MR) → 封裝時間
Step 3: 傳輸延遲 → 3.2-12ms (LEO衛星)
Step 4: gNB接收分析 → 處理時間
Step 5: HO決策 → 基於過時數據
Step 6: 執行換手 → 總延遲112-212ms
【DHO創新流程】
Step 1: 智能代理觀察環境狀態 → <1ms
Step 2: 基於學習模式預測時機 → 即時
Step 3: 直接發送HO請求 → 無等待
總延遲：幾乎即時 (>100倍改善)

## Slide 5: MDP建模：狀態空間設計
【核心公式】
s[n] = {n, a^HO[n], a[n-1]}
【公式說明】
狀態空間包含三個核心組件，每個組件都具有特定的技術意義：
• 時間索引隱式編碼軌道位置信息
• 存取狀態反映當前網路負載情況
• 歷史動作提供決策連續性依據
【變數定義】
n: 時間索引，軌道週期內的時間位置 (0 ≤ n < T)
a^HO[n]: 存取狀態向量，a^HO_j[n] ∈ {0,1}
- 1: UE j已成功存取
- 0: UE j未成功存取
a[n-1]: 上一時隙的動作向量，提供決策歷史信息

## Slide 6: MDP建模：動作空間設計
【核心公式】
a_j[n] = {a_0, a_1, a_2, ..., a_{K-1}}, Σ(k=0 to K-1) a_k = 1
【公式說明】
動作空間採用one-hot編碼，確保每個UE只能選擇一個目標：
• a_0 = 1: 不進行換手(智能退避策略)
• a_k = 1 (k≥1): 選擇目標衛星k進行換手
• 互斥選擇避免資源衝突
【變數定義】
a_j[n]: UE j在時隙n的動作向量
K: 總目標數量(包含"不換手"選項)
a_k: 動作選擇指示器，滿足one-hot約束
全域動作: a[n] = [a_1[n], a_2[n], ..., a_J[n]]^T

## Slide 7: MDP建模：獎勵函數設計
【核心公式】
r[n] = -D[n] - ν·C[n]
【公式說明】
獎勵函數平衡兩個關鍵性能指標：
• 存取延遲懲罰：鼓勵快速成功存取
• 碰撞率懲罰：避免資源衝突
• 權衡係數ν根據應用需求調整
【變數定義】
D[n] = (1/|J|)·Σ(j∈J)(1 - a_j^HO[n]): 正規化存取延遲
C[n] = Σ(k=1 to K-1)C_k^R[n] + C^P[n]: 總碰撞率
- C_k^R[n]: 目標k的RB碰撞率
- C^P[n]: PRACH碰撞率
ν: 權衡係數 (URLLC大,mMTC小)

## Slide 8: IMPALA演算法：V-trace機制
【核心公式】
v[n] = V(s[n]) + Σ(i=s to s+k-1) γ^(i-s)·Π(j=s to i-1)c[j]·δ_i^V
【公式說明】
V-trace解決off-policy學習中的策略滯後問題：
• 修正行為策略μ與目標策略π的差異
• 重要性採樣權重確保收斂性
• 截斷機制保證訓練穩定性
【變數定義】
V(s[n]): 狀態價值函數
γ: 折扣因子 (0 < γ < 1)
c[j]: 截斷重要性權重 = min(c̄, π(a[j]|s[j])/μ(a[j]|s[j]))
δ_i^V: TD誤差 = ρ[i](r[i] + γV(s[i+1]) - V(s[i]))
ρ[i]: 截斷重要性權重 = min(ρ̄, π(a[i]|s[i])/μ(a[i]|s[i]))

## Slide 9: 重要性採樣權重詳解
【核心公式】
ρ[n] = min(ρ̄, π(a[n]|s[n])/μ(a[n]|s[n]))
【公式說明】
重要性權重補償策略差異，確保正確的價值估計：
• π(a|s): 目標策略下的動作概率
• μ(a|s): 行為策略下的動作概率
• 截斷防止權重過大導致方差爆炸
【變數定義】
π(a[n]|s[n]): learner正在更新的目標策略
μ(a[n]|s[n]): actor收集數據時的行為策略
ρ̄: 截斷閾值，通常設為1.0
c̄: 截斷閾值，通常設為1.0
權重作用：修正策略不一致造成的偏差

## Slide 10: 軌道動力學預測基礎
【核心公式】
q_i[m] = q_i[0] + τ·Σ(m'=1 to m)v_i[m'τ]
【公式說明】
LEO衛星軌道的確定性是DHO預測能力的物理基礎：
• 牛頓力學和克卜勒定律保證軌道可預測性
• 時間→位置→覆蓋→最佳決策的映射鏈
• 週期性模式為學習提供穩定基礎
【變數定義】
q_i[m]: 衛星i在第m個時刻的位置向量
q_i[0]: 衛星i的初始位置
τ: 時間間隔步長
v_i[m'τ]: 衛星i在時刻m'τ的速度向量
m: 時間步驟索引

## Slide 11: DHO演算法完整執行流程
【DHO完整執行流程】
Phase 1: 初始化
├─ 載入TLE軌道數據
├─ 初始化神經網路參數
└─ 設定學習超參數
Phase 2: 訓練階段
├─ Actor收集經驗
│ ├─ 觀察狀態s[n] = {n, a^HO[n], a[n-1]}
│ ├─ 執行動作a[n] = π(·|s[n])
│ └─ 記錄(s,a,r,s')軌跡
├─ Learner更新策略
│ ├─ 計算V-trace目標
│ ├─ 更新價值函數V(s)
│ └─ 更新策略π(a|s)
└─ 同步參數至Actor
Phase 3: 部署階段
├─ 實時狀態觀察
├─ 策略推理π(a|s)
└─ 執行換手決策

## Slide 12: DHO vs 傳統HO性能對比
指標 | 傳統HO | DHO | 改善幅度
決策延遲 | 112-212ms | <1ms | >100倍
功耗節省 | 基準 | 30-50%節省 | 顯著
存取延遲 | 基準 | 降低6.86倍 | 686%
碰撞率 | 高(資源衝突) | 低(協調優化) | 大幅改善
適應性 | 固定規則 | 動態學習 | 質的提升
可擴展性 | 有限 | 支持大規模UE | 架構優勢

## Slide 13: DHO技術創新總結
【核心技術突破】
✓ 省略MR：消除測量-報告-決策的延遲鏈路
✓ 預測決策：基於軌道確定性的模式學習
✓ 聯合優化：多UE協調避免資源衝突
✓ 自適應性：動態調整策略適應網路變化
【演算法優勢】
• 延遲：100倍以上的決策延遲降低
• 功耗：30-50%的HO相關功耗節省
• 性能：存取延遲降低6.86倍
• 架構：支持大規模UE的分散式處理
【工程價值】
• 為未來NTN標準提供技術參考
• 開創通訊系統智能化新方向
• 實現reactive到proactive的范式轉換

## Slide 14: 結論與展望
【技術貢獻】
• 首次實現LEO衛星換手的MDP完整建模
• 創新性地將DRL應用於NTN優化問題
• 提供了省略MR的可行技術路徑
【學術價值】
• 深度強化學習在通訊系統的創新應用
• LEO衛星網路智能化的重要技術突破
• 為未來6G NTN標準化提供理論基礎
【未來方向】
• 多目標優化擴展(能源、QoS、負載均衡)
• 跨層聯合優化整合
• 大規模星座的分散式協作機制